| МГУИЭ | Отчёт по лабораторной работе: «Автоматизированная сборка деталей с применением напольного промышленного робота (ПР)». | ФИО студента |
| --- | --- | --- |
|  |  | Группа |
| Кафедра ТМ и М |  | Бригада |
| 1. Эскиз заданных деталей и сборочной единицы (СЕ). |
| 2. Расчётная схема приспособления и используемые в расчёте данные. |
| 2.1. Опорные точки и траектория перемещения центра заготовки. |
|  | Наименование величины | Обозначение | Число, мм |
|  |  |  | зазор | натяг |
|  | Максимальный натяг по ГСП |  |  |  |
|  | Предельные отклонения зазора между поверхностями диаметров и |  |  |  |
|  | Допуск диаметра посадочной поверхности | Втулки | TD |  |  |
|  |  | Валика | Td |  |  |
|  | Допуск соосности поверхностей диаметр | D1 и d | е |  |  |
|  |  | d1 и d2 | еп |  |  |
|  | Гарантированная (минимальная) ширина фаски |  |  |  |
|  | Суммарная погрешность ориентации |  |  |  |
| А) с зазором | Б) с натягом . |
| 3. Расчёт и анализ условий выполнения сборочных операций на РТК. |
| Содержание расчёта | Используемая зависимость | Результат |
|  |  | зазор | натяг |
| Проверка условий автоматической устанавливаемости на стержень приспособления | втулки |  |  |
|  | валика |  |  |
| Проверка автоматической собираемости деталей в приспособлении |  |  |
| Определение возможностей автоматической сборки деталей сопрягаемых с зазором без приспособления |  |  |  |
| Вычисление оптимальной ширины верхней фаски посадочной поверхности втулки |  |  |  |
| Вычисление приращения площади контакта сопрягаемых поверхностей |  |  |  |
| 4. Компоновочная схема РТК сборки и описание работы комплекса. |
| Элементы комплекса: 2 — Тара для валов. 3 — Тара для СЕ. 4 — Промышленный робот (ПР). 5 — УЧПУ робота. 6 — Сборочный стенд с ГСП. 7 — Тактовый стол. N1 — число втулок N2 — число валиков N3 — число СЕ | Технологические переходы сборки деталей с натягом. |
|  | № п/п | Содержание перехода |
|  | 1 | Переместить ЗУ ПР к ТС. |
|  | 2 | Взять одну втулку при их наличии на ТС. В противном случае ПК на один шаг и повторить операцию. |
|  | 3 | Переместить ЗУ со втулкой к сборочному стенду. |
|  | 4 | Установить втулку на ГСП. |
|  | 5 | Переместить ЗУ к таре с валиками. |
|  | 6 | Взять один валик при их наличии в таре. В противном случае заменить пустую тару на полную и повторить операцию. |
|  | 7 | Переместить ЗУ с валиком к сборочному стенду. |
|  | 8 | Установить валик на ГСП. |
|  | 9 | Отодвинуть ЗУ. |
|  | 10 | Стукнуть прессом по ГСП с установленными на нем втулкой и валиком. |
|  | 11 | Переместить ЗУ к сборочному стенду. |
|  | 12 | Взять СЕ. |
|  | 13 | Переместить ЗУ с СЕ к Т3, если образовался требуемый штабель СЕ, заменить полную тару на пустую. |
| О1 — сборка детали с натягом (задан в варианте); О2 — с малым зазором; О3 — сборка с большим зазором. 5. Блок-схема алгоритма сборочной операции ОС диагностики. Виды отказа: ОХС — хват не сжимается; ОТС — не передвигается ПК (задан в варианте); ОЗУ — кисть ПР не поворачивает ЗУ на . 6. Условное изображение деталей (СЕ) в штабеле и вносимые в УП точки. Форма заданного штабеля — , Где — количество колонок, — число СЕ в каждой колонке. Точки штабеля. Точки обучения. |

6. Условное изображение деталей (СЕ) в штабеле и вносимые в УП точки.

Форма заданного штабеля — А20,

где — количество колонок,  — число СЕ в каждой колонке.

Точки штабеля.                                                                            Точки обучения.

# Text boxes

Задание начальных условий. Введение исходных данных.

Присвоение значений переменным:, , .

Да

Нет

2а. Есть?

3.Присвоить .

2. Взять втулку.

1.Переместить ЗУ к Т1.

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

4

4           ХР разжат?

4

ХР разжат?

(4)

Аварийное прекращение работы с сообщением причины отказа.

Передвинуть ПК на шаг. Ждать ответа от ТС. Продолжить работу.

Переместить ЗУ к ТС. Ввести его во втулку. Присвоить .

Остановить работу ПР. Ждать замены Т2. Возобновить работу ПР.

Переместить ЗУ к Т2. Взять валик. Присвоить .

Переместить втулку к ТС. Установить втулку на ПК.

Остановить работу ПР. Ждать замены Т1. Возобновить работу ПР.

(1…3) Переместить ЗУ к Т1.

Взять втулку.

Присвоить .