| МГУИЭ | Отчет по лабораторной работе «Сборка и наладка универсально-сборных приспособлений (УСП) » | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Кафедра ТМиМ |  | Группа |
|  |  | Бригада | Вариант |
| 1. Эскиз деталей с размерами по заданному варианту |
| 2.Схема базирования |
| Схема базирования - схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия. Все опорные точки на схеме базирования изображают условными знаками и номеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее количество опорных точек. При наложении в какой-либо проекции одной опорной точки на другую, изображается одна точка и около нее (в скобках) проставляют номера совмещенных точек. Число проекций заготовки или изделия на схеме базирования должно быть достаточным для четкого представления о размещении опорных точек. |
| 3. Расчет размеров для настройки приспособления |
| Определяем настроечный размер CН. Составляем технологическую размерную цепь следующим образом. Исходным звеном цепи является размер C, замыкающим . 3.1 Расчет размера С=30±0,15мм БсΔ=Б1+Б2-Б3 Б1=С= мм Б2=0,5(D+0,5δ1)= мм – половина среднего диаметра отверстия. D= – номинальный диаметр отверстия δ1= – допуск на отверстие Б3=D-0,5δ2= мм – средний в поле допуска диаметр контрольного валика. δ2= – допуск на контрольный валик БСΔ= мм 3.2 Расчет размера А = мм При расчете настроечного размера для получения межцентрового расстояния, учитываем удвоенное значение звеньев и , так как для настройки компоновки используется не один, а два контрольного валика, а блок концевых мер устанавливается между ними БАΔ=2Б2+А-2Б3 БАΔ= мм 3.3 Расчет размера В = БВΔ=Б1+Б2-Б3 БВΔ= мм |
| 4. Эскизы (приспособления УСП) 1 — винты; 2 — валики контрольные; 3 — заготовка; 4 — планка направляющая с контрольными валиками; 5 — стопорные гайки; 6 — поджимающий винт; 7 — опора. |
| прямоугольная плита; 2- опоры из колонок; 3- кондукторные планки; 3- прихват; кондукторная втулка; 5- винт; 6- заготовка; 7- планка; 8- ступенчатые планки |
| 5. Последовательность сборки и настройки приспособления |
| Отвернуть винты (6), крепящие кондукторные втулки (5) в направляющей планке (3); Вместо кондукторных втулок установить контрольные валики соответствующего размера; Отвернуть стопорные гайки, крепящие планки с кондукторными втулками; Подобрать концевые меры длины из набора, начиная с той у которой номинальный размер включает в себя сотые и десятичные доли миллиметра, а затем остальные размеры. В сумме блок концевых мер длины(рабочие поверхности следует притереть к друг другу) должен быть равен соответствующему рассчитанному размеру Ан, Бн, Сн; Наметить последовательность настройки и настроить компоновку с помощью набранных блоков, устанавливая их так, так чтобы рабочие поверхности крайних плиток касались контрольного валика и соответсующей поверхности. Условие правильности настройки – блок концевых мер должен удерживаться между указанными поверхностями под действием собственного веса и сравнительно перемещаться между ними и выниматься. После проверки правильности настройки лаборантом или преподавателем следует аккуратно вынуть блок, разобрать его и положить концевые меры в соответствующие гнезда коробки. Снять контрольные валики, установить кондукторные втулки, закрепить их стопорными винтами. Установить заготовку в соответствии с правилами базирования и закрепить её. |
| Работу выполнил: | Принял: | Дата: |