| МГУИЭ | Отчет о лабораторной работе Точность обработки на металлорежущих станках |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра ТМиМ |  | Группа |
|  |  | Бриг. | Вар. |
| 1. ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛИ |
| Эскиз детали | Требования к точности |
|  | Допуск размера: Td= мм Допуск формы (расположения): ТΔ= мкм ТΔ=0,3∙ Td= мм Предельное значение шероховатости: Ra= мкм |
|  | Данные по обработке детали |
|  | Способ обработки: Режущий инструмент Вид окончательной обработки: Параметры режима резания: Глубина резания: t= мм Подача: S= мм/об |
| 2.ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНКА НА СООТВЕТСВИЕ НОРМЕ ЖЕСТКОСТИ |
| Δj – относительное перемещение под нагрузкой резцедержателя и оправки, установленной в передней бабке | Допуск TCT *Δj= мм; |
| Схема измерения | Определение показателя |
|  | 1 – шпиндель; 2 – оправка; 3 – устройство для создания нагружающей силы; 4 – индикатор часового типа; Δj= мм; Δj = мм > TCT *Δj= мм; |
| В отверстие шпинделя (или пиноли 1 вставляют оправку 2; Устанавливают в заданное положение устройство 3 для создания нагружающей силы Ру и индикатор часового типа на стойке; Между шпинделем (пинолью) и резцедержателем под углом 600 к направлению поперечной подачи создают плавно до заданного предела силу Ру. Одновременно при помощи индикатора измеряют jПБ1 или jЗБ1; Разгружают и вновь повторяют пункты 3 и 4 с получением jПБ2 или jЗБ2; |
| Заключение по норме жесткости станка: |
| 3.ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СТАНКА ПО ТОЧНОСТИ ДЕТАЛИ |
| Основные формулы: |
| Суммарная погрешность обработки: Составляющая геометрических погрешностей станка: Составляющая по деформации упругих элементов станка и заготовки: Деформация заготовки: Деформация станка: Деформация технологической системы: Радиальная составляющая силы резания: |
| Экспериментальное определение при Ру= Н (7) Уi и расчет |
| Исследуемые элементы ТС | Суппорт | Передняя бабка | Задняя бабка |
| Деформация Уi |  |  |  |
| Податливость |  |  |  |
| Результаты расчета УЗАГ, УСТ, УТС |
| Элементы | Деформация, мм |
| Заготовка УЗАГ (4) |  |  |  |  |  |
| Станок УСТ (5) |  |  |  |  |  |
| Технологическая система УТС (6) |  |  |  |  |  |
| Графическая часть погрешностей и их расчет |
| Значение составляющей от деформации элементов ТС Значение составляющей геометрических погрешностей станка Значение суммарной погрешности обработки ΔΣ= > TΔ= |
| Заключение от точности детали |
| Меры и средства воздействия на наименее точные и жесткие элементы технологической системы: Заготовка: Устранение погрешностей достигается введением коррекции в управляющую программу по измерению стрелы прогиба. Компенсация погрешностей достигается: - изменением геометрии режущего инструмента; - изменением параметров режима резания; - использованием подвижного или неподвижного момента; - консольным закреплением с меньшим вылетом заготовки. Токарный станок: Устранение погрешностей достигается введением коррекции в управляющую программу по нежесткому суппорта и бабки. Компенсация погрешностей достигается: - изменением геометрии режущего инструмента; - изменением параметров режима резания; - использованием станка более высокого класса точности. Учет погрешностей достигается введением коррекции на нежесткость |

#### Допуск размера. Поле допуска

Допуском размера называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями. Допуск обозначается IT (International Tolerance) или TD - допуск отверстия и Td - допуск вала.

Допуск размера всегда положительная величина. Допуск размера выражает разброс действительных размеров в пределах от наибольшего до наименьшего предельных размеров, физически определяет величину официально разрешенной погрешности действительного размера элемента детали в процессе его изготовления.

Поле допуска - это поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При одном и том же допуске для одного и того же номинального размера могут быть разные поля допусков.

Для графического изображения полей допусков, позволяющего понять соотношения номинального и предельных размеров, предельных отклонений и допуска, введено понятие нулевой линии.

Нулевой линией называется линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются предельные отклонения размеров при графическом изображении полей допусков. Если нулевая линия расположена горизонтально, то в условном масштабе положительные отклонения откладываются вверх, а отрицательные - вниз от нее. Если нулевая линия расположена вертикально, то положительные отклонения откладываются справа от нулевой линии.

Поля допусков отверстий и валов могут занимать различное расположение относительно нулевой линии, что необходимо для образования различных посадок.

Различают начало и конец поля допуска. Началом поля допуска является граница, соответствующая наибольшему объему детали и позволяющая отличить годные детали от исправимых негодных. Концом поля допуска является граница, соответствующая наименьшему объему детали и позволяющая отличить годные детали от неисправимых негодных.

Для отверстий начало поля допуска определяется линией, соответствующей нижнему отклонению, конец поля допуска - линией, соответствующей верхнему отклонению. Для валов начало поля допуска определяется линией, соответствующей верхнему отклонению, конец поля допуска - линией, соответствующей нижнему отклонению.

| Работу выполнил: | Принял: | Дата: |
| --- | --- | --- |